ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на един брой новопроизведен лек автомобил  тип„Седан“

за нуждите на ЮЗУ”Неофит Рилски””

- Параметри:

Вид превозно средство	         Лек автомобил

Тип		                               Седан

Брой врати                                  4 броя

Брой места                                  3+1 (втори ред седалки да са 2 на брой)

Двигател:                                    Дизелов - шест цилиндров V –образен двигател;

Работен обем:	                    не по-малък от 2800 куб.см.

Максимална мощност:	         не по-малка от 180 кW

Радиус на обратен завой:	          не повече от 12 м.

Тип на скоростната кутия:        мин. 7- степенна автоматична

Максимална скорост:	          не по-малка от 200 км/ч.

Екологична норма:	                     мин. EURO 6

Обем на резервоара:	          не по-малък от 75 л.

Колесна формула:                       4x4 постоянно задвижване

С оглед сигурността и безопасността на водача и пътниците, автомобила трябва да е оборудван с:

Не по-малко от 7 (седем) броя въздушни възглавници за шофьора и пътника до него,  въздушни завеси за всички места;

Система на динамичен контрол на траекторията и сцеплението / Система срещу пробуксуване

Антиблокираща спирачна система с разпределение на спирачното усилие и спирачен асистент за екстремно спиране

Система за следене налягането на гумите

Автоматични триточкови предпазни колани с дообтегачи и ограничители силата на притягане на всички места

Възможност за деактивиране на пасажерската предна въздушна възглавница

Реактивна система, предотвратяваща сблъсък след камшичен удар

Система, която предупреждава водача за приближаването на автомобили при движение назад и паркираща система с активен асистент за паркиране

Система за автоматично управление на къси/дълги светлини в зависимост от трафика, система за осветяване със светодиодна технология и динамични функции;

Система за разпознаване на критични ситуации и реактивно  противодействие

Система за защита от опастност от удар в задната част от автомобила

Радарна система за следене на мъртвата зона с предупредителен светлинен и звуков сигнал при наличие на превозно средство.

Система за разпознаване на напречно движение на МПС и пешеходци

Интериор

Подсветка на контролните уреди на таблото

Мултиинформационен дисплей, включващ борд компютър, оборотомер, индикатори за гориво и температура на двигателя

Регулиране на седалката на водача по височина

Регулируем волан по височина и дълбочина

Звуков сигнал за забравени светлини, автоматичен контрол на светлините при напускане на автомобила

Джобове в предните врати и на гърба на предните седалки

Вътрешно осветление с вградени насочени светлини

Задни места с индивидуално насочено осветление

Вентилационни отвори за климатизация и отопление на задните места

Свързаност на системата за смартфон

Джойстик за управление на системите

Bluetooth система „свободни ръце" за телефон - с информация на дисплея и гласово управление

Електрохроматично огледало за обратно виждане

Регулируема лумбална опора на седалката на водача

Осветление в жабката

Подгряване на предни и задни  седалки

Наличие на аудиосистема

Кожен салон

Екстериор

Външни огледала с цвета на купето, електрически регулируеми и отопляеми, с вградени мигачи

Задна светлина за мъгла

Автоматично регулиране на светлините

Предни чистачки с регулируема скорост и интервал

Електрически сгъваеми странични огледала

Основен фар с вграден фар за мъгла

Сензор за светлина - автоматично включване на фаровете при затъмняване

Сензор за дъжд - автоматично включване на чистачките

Завиващи, адаптивни предни светлини, следящи кривата на завоя

Преден и заден парктроник

Алуминиеви джанти

Удобство и комфорт

Централно заключване с дистанционно управление от ключа

Активиране на мигачите с леко докосване на превключвателя и автоматично изключване след три такта

Предни и задни стъкла с електрическо задвижване

Система за гасене и рестартиране на двигателя при спиране или задръстване

Електро-магнитно усилване на волана със зависимост от скоростта

Система за поддържане на постоянна зададена скорост, с управление от волана-наличие на дистроник или еквивалентна система

Климатроник-минимум тризонален

Сенници с вградени огледала и вградено осветление,

Камера за обратно виждане

Допълнително оборудване

Имобилайзер

Автоалармена система

Навигационна система с минимум 7 инча TFT сензорен дисплей, с прецизна карта на Р. България и Европа

Боя тип „Металик" цвят черен

Гаранция - покритие

Изпълнителят осигурява гаранция в обем не по-малко от 4 години или 200 000 км, в зависимост от това което настъпи първо и 10 години срещу корозия.

2. Изисквания към изпълнението:

Автомобилът трябва:

1.	 Да е фабрично нов, неупотребяван и от модел, който не е спрян от производство.

2.    Да бъде тестван с гаранция и доказан произход,  окомплектован съгласно чл. 139, ал. 2 от Закона за движението по пътищата, пълноразмерна резервна гума, крик и комбиниран ключ за гуми, да се придружава от необходимите за регистрацията му документи, гаранционна и сервизна книжка, както и инструкция за експлоатация, всички на български език.

3.   Гаранционният срок на превозното средство да е съобразено с изискуемия в техническите спецификации, при спазване условията за правилна експлоатация на автомобила, предписани от производителя, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол.

4.   Участникът трябва да е официален вносител/представител за България на производителя, чиито автомобили предлага.

5.   Участникът прилага списък с адреси и телефонни номера на сервизна мрежа, оторизирана за извършване на гаранционно обслужване на автомобилите.

6.    При доставката изпълнителят представя сертификат за типово одобрение за предлагания модел автомобил на територията на ЕС.

7.     Участникът декларира, че доставката на автомобила ще бъде придружена със сертификат за съответствие с европейските стандарти, издаден от оторизирани организации.

8.     Техническото предложение на участника съдържа ясна и изчерпателна информация за съответствието с техническите и функционални изисквания на възложителя.

9.  Рекламации за качеството на автомобила могат да бъдат предявени от възложителя пред изпълнителя преди изтичане на съответните гаранционни срокове, като същите се установят с констативен протокол, подписан от представители на двете страни.

10.   В случай, че се установят скрити недостатъци, за които изпълнителят е бил уведомен в рамките на гаранционния срок, той е длъжен да отстрани или замени некачествените компоненти с нови или със същите с по-добри характеристики, ако недостатъкът ги прави негодни за използване по предназначение. Всички разходи по замяната са за сметка на изпълнителя.

3. Срок на изпълнение на обществената поръчка – срокът на доставка  е до 160 (сто и шестдесет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора.

4. Място на изпълнение на обществената поръчка – автомобилът, придружаващите го документи, както и други документи, свързани с изпълнението на поръчката, се доставят при ЮЗУ „Неофит Рилски” на адрес: гр. Благоевград , ул. Иван Михайлов, № 66.