ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка  на един  брой новопроизведен хибриден лек  автомобил за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски”“.””

- Параметри:

Вид превозно средство	         Лек автомобил

Тип / Технология 		         Седан / Бензин – електрически пълен хибрид

Брой врати                                  4 броя

Брой места                                  4+1

Двигател:                                    Бензинов - шест цилиндров V –образен двигател;

Работен обем:	                    не по-малък от 3000 куб.см.

Максимална мощност на хибридната система:   не по-малка от 220  кW

Максимална мощност на бензиновия/електрическия дв-л:

минимум  200kW/140 кW

Тип на скоростната кутия          автоматична

Максимална скорост:	          не по-малка от 200 км/ч.

Екологична норма:	                     мин. EURO 6

Радиус на завой:	                     минимум  5.0 м.

Двигателни колела:                    задно предаване

С оглед сигурността и безопасността на водача и пътниците, автомобила трябва да е оборудван със системи за:

ПАСИВНА БЕЗОПАСНОСТ

Пакет от мин.10 въздушни възглавници, интегрирани в системата за пасивна безопасност, от които:

-мин.2 двустепенни фронтални въздушни възглавници на предните места;

-мин. 2 странични  въздушни възглавници на предните места;

-мин.2 странични  въздушни възглавници на задните (външни) места;

-мин.2 въздушни възглавници за коленете на предните места;

-мин 2странични въздушни възглавници тип "Завеси" на предните и задните места;

-възможност за деактивиране на въздушната възглавница на мястото до водача;

-наличие на активни задглавници на предните седалки;

Предни седалки със система намаляваща травмите от камшичен удар

Интегрирана система за управление на динамичното поведение на автомобила

АКТИВНА БЕЗОПАСНОСТ И ДИНАМИКА ПРИ ШОФИРАНЕ

Антиблокираща спирачна система

Система за подпомагане на спирането

Електронна система за разпределяне на спирачното усилие

Електронен контрол на спирането с регенериране на енергията

Електрическа ръчна спирачка

Електрическо сервоуправление на волана

Система за контрол на стабилността на автомобила

Система за следене налягането на гумите

ИНТЕРИОР

Система за поддържане на постоянна, предварително зададена скорост

2-зонова електронна, автоматична климатична система:

-двузонов независим контрол за водача и пътника до него;

-поленов филтър ;

-наличие на климатична система, която автоматично интегрирано управлява отоплението на предните седалки в двете предни климатични зони.

Система за лесен достъп на автомобила:

-система за автоматично отключване/заключване;

-стартиране и изключване на двигателя с бутон.

-настройки за движение на двете предни седалки

-регулиране на лумбалните опори на двете предни седалки;

-автоматично прибиращ се волан и седалка;

-електрическо регулиране на волана по височина и дълбочина;

-цялостен интериорен кожен салон

Наличие на аудиосистема

Bluetooth система „свободни ръце" за телефон - с информация на дисплея и гласово управление

Бордно табло с Мултифункционален дисплей, оборотомер, индикатори за гориво и температура на двигателя

Джобове в предните врати

Вътрешно осветление с вградени насочени светлини

Задни места с индивидуално насочено осветление

Пепелници интегрирани в задните врати

ЕКСТЕРИОР

Външни огледала, електрически регулируеми и отопляеми, с вградени мигачи и лампи за осветяване около автомобила;

Автоматично включване и изключване на късите светлини(сензор за светлина)

Система за размразяване на предното стъкло

Автоматично регулиране на височината на предните светлини

Предни чистачки с регулируема скорост и интервал

Фарове за мъгла

Сензор за светлина - автоматично включване на фаровете при затъмняване

Сензор за дъжд - автоматично включване на чистачките

Алуминиеви джанти

Камера за обратно виждане

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ

Имобилайзер

Автоалармена система

Навигационна система с минимум 7 инча дисплей, с прецизна карта на Р. България и Европа

Боя тип „Металик"

ГАРАНЦИЯ ПОКРИТИЕ

Изпълнителят осигурява гаранция в обем не по-малко от 5 години или 160 000 км, в зависимост от това което настъпи първо и гаранция на хибридната батерия не по малко от 5 години и 100 000 км.

2. Изисквания към изпълнението:

Автомобилът трябва:

1.	 Да е фабрично нов, неупотребяван и от модел, който не е спрян от производство.

2.    Да бъде тестван с гаранция и доказан произход,  окомплектован съгласно чл. 139, ал. 2 от Закона за движението по пътищата, пълноразмерна резервна гума, крик и комбиниран ключ за гуми, да се придружава от необходимите за регистрацията му документи, гаранционна и сервизна книжка, както и инструкция за експлоатация, всички на български език.

3.   Гаранционният срок на превозното средство да е съобразено с изискуемия в техническите спецификации, при спазване условията за правилна експлоатация на автомобила, предписани от производителя, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол.

4.   Участникът трябва да е официален вносител/представител за България на производителя, чиито автомобили предлага.

5.   Участникът прилага списък с адреси и телефонни номера на сервизна мрежа, оторизирана за извършване на гаранционно обслужване на автомобилите.

6.    При доставката изпълнителят представя сертификат за типово одобрение за предлагания модел автомобил на територията на ЕС.

7.     Участникът декларира, че доставката на автомобила ще бъде придружена със сертификат за съответствие с европейските стандарти, издаден от оторизирани организации.

8.     Техническото предложение на участника съдържа ясна и изчерпателна информация за съответствието с техническите и функционални изисквания на възложителя.

9.  Рекламации за качеството на автомобила могат да бъдат предявени от възложителя пред изпълнителя преди изтичане на съответните гаранционни срокове, като същите се установят с констативен протокол, подписан от представители на двете страни.

10.   В случай, че се установят скрити недостатъци, за които изпълнителят е бил уведомен в рамките на гаранционния срок, той е длъжен да отстрани или замени некачествените компоненти с нови или със същите с по-добри характеристики, ако недостатъкът ги прави негодни за използване по предназначение. Всички разходи по замяната са за сметка на изпълнителя.

3. Срок на изпълнение на обществената поръчка – срокът на доставка  е до 60 ( шестдесет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора.

4. Място на изпълнение на обществената поръчка – автомобилът, придружаващите го документи, както и други документи, свързани с изпълнението на поръчката, се доставят при ЮЗУ „Неофит Рилски” на адрес: гр. Благоевград , ул. Иван Михайлов, № 66.