Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„Доставка на медицински изделия, специализирана апаратура и лабораторно оборудване за нуждите ЮЗУ „Неофит Рилски““,

Обособена позиция № 1. „Доставка на анатомични модели“

| No | Вид | Описание / Параметри | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Mанекен за оказване на спешна помощ | Цялостната система за ресусцитация, пресъздаваща реални ситуации е желателно да бъде окомплектована с ЕКГ, CPR принтер и кутия. Да е с реален размер на мъж – възрастен. Да притежава не по-малко от 5 основни характеристики, позволяващи практикуване на няколко симулационни сценарии; да бъде окомплектована с ЕКГ, CPR принтер и кутия - 5 основни характеристики, позволяващи практикуване на няколко симулационни сценарии; Минимално съдържание на комплекта: цяло тяло, тренировъчна глава за направление на въздушния поток, ръка за измерване на кръвно налягане, торс позволяващ извършване на дефибрилации, ръка за интравенозни инжекции; Да е приложим в парамедицината и за обучение на сестрински персонал на различни нива; Да притежава модулна конструкция, даваща възможност за разполагане на манекена в зависимост от нуждите в конкретната обучителна ситуация с възможност за електронен мониторинг, запаметяване при CPR симулации. Да изобразява осреднени стойности на компресия, дълбочина на натиск продължителност на обдишването и дихателен обем. Да има възможност за разпечатване на данни. Да бъде с наличие на настройки за деца и за възрастни (червена индикаторна светлина за неправилно поставяне на ръцете на прилагащия сърдечен масаж; жълта светлинна индикация за правилна дълбочина на натиск в границите от 2.504 – 2.504 см/ до 5.10 – 5.10 см зелена индикаторна светлина за правилен дихателен обем) Показване на всяко измерване по отделно на дисплея, съхранение на осреднени стойности - автоматично превключване от компресиращ към обдишващ режим. Устройство за контрол на въздушен поток - наличие на съвместимо устройство за контрол на въздушният поток - крикоидален хрущял, позволяващ извършване на Селик маньовър - възможност за орална, назална и дигитална интубация - възможност за ръчно напипване на каротиден пулс - реалистични анатомични уста, език, фаринкс, ларинкс, епиглотис, гласни връзки, трахеа и хранопровод - разделени ляв и десен бял дроб Ръка за измерване на кръвно налягане: - наличие на минимум 4 възможни фази - възможност за детерминиране на систолично и диастолично налягане, сърдечен ритъм и сила на звука. Радиален пулс. - вграден говорител в ръката, за пресъздаване на звуци на налягане - възможност за свързване към външни звукови системи при провеждане на уроци в големи помещения CPR - изцяло артикулиращи глава, врат и челюсти - напипващи се и видими ориентири Дефибрилиращ се гръден кош: -напълно съвместим с всички стандартни марки и видове дефибрилатори, монитори и пациентни симулатори - вградена кутия абсорбираща мощността на всеки шок, създадена да издържа максимум 360 джаула. - възможност за ръчно, автоматично и полу-авроматично дефибрилиране. - възможност за мониториране подобно на истински пациент с 4 опции за ЕКГ и 2 за дефибрилации Ръка за интравенозни инжекции - артикулация на бицепса за антекубитален и дорзален достъп - маркировка в раменната област за идентификация на мускулната тъкан при мускулни инжекции - реалистична обратна връзка от системата - сменяеми кожа и вени | 2 |
| 2. | Ръка за венозни и артериални съдове | Модел в реален размер, който да предлага цялостен облик на системата за кръвообращение на цялата ръка – за трениране на венозна пункция. Да бъде проектирана и изработена с полуподвижна позиция, с брахиални, звездообразни и лакътни артерии и придружаващите ги вени с техните радикални показания. Онагледяване на палмарни и гръбначни повърхности. Да е монтирана на стойка с карта-ключ. Размери не по-големи от 67 см х 17 см х 28 см. | 3 |
| 3. | Обучаващ модел за мускулна инжекция | Насочен към преодоляване на страх от поставянето на инжекция, също така за проникване през кожата, подкожни и мускулни инжекции. Да бъде изработен от мек синтетичен материал, позволяващ многократно пробождане без следи от дупки. Размери не по-големи от :16 см х 13 см х 5 см. | 4 |
| 4. | Симулатор за шев при епизиотомия | Симулатор за шев по средна линия, с реалистична имитация на кожа за демонстрация и практикуване на хирургични техники. Да бъде лесно преносима конструкция, а материалът, имитиращ кожата, да дава усещане за напрежение на шева, за да могат да се демонстрират предимствата на даден метод за изработване на хирургични възли спрямо друг. Необходимо е да бъде в индивидуална опаковка, с включена инструкция за експлоатация | 2 |
| 5. | Симулатор за раждане | Реалистичен симулатор на раждане, даващ възможност за практикуване на нормално вагинално раждане, както и процедури за раждащите седалищно и горна презентация на плода. Да се състои от два сменяеми коремни слоя - един съдържащ допълнителен фетус в симулирана околоплодната течност в сак, за практикуване маньовъра на Леополд и втори - прозрачен, за възможност за преглед на позицията на плода. Да притежава анатомично верен женски пелвис с гръбначен стълб, ъглов родов канал, илеум, седалищна кост, сакрум, сакроспиниозни ставни връзки и голям сциатичен прорез. Пълноразвит плод с фонтанела и черепни шевове. Плацента с шест еднократни пъпни върви и скоби. Лесно заменяема резервна вулва. Имитация на кръв на прах. Да може да е преносим в мека чанта. Да бъде с тегло не по-голямо от 9 кг. Размери не по-големи от : 55 х 35 х 44 см. Тегло не повече от 10.0 кг. | 2 |
|  | Симулатор за превръзки ръце | Симулатор за превръзки -Симулатор за практикуване и демонстриране на стандартните процедури за превръзка. -За демонстриране привързаността на протезни устройства. -Включва две ръце: една ампутирана над лакътя, другата ампутирана над китката -Двете ръце да са леко разтворени в характерна за пациент позиция, за да улесняват превързването. -Свиваемостта на материала имитира много добре действителния опит с пациент. - Включени инструкции за употреба - Размери: 66 cm х 45 cm х 33 cm | 1 |
|  | Симулатор за превръзки крака | Симулатор за превръзки - Симулатор за практикуване и демонстриране на стандартните процедури за превръзка. - Долната част на торса е достатъчно дълга, за да позволи извършването на превръзка около тялото, над незасегнатото бедро, на нивото на илиачния кръст. - Да може да се използва и за демонстриране привързаността на протезни устройства. - Да включва два крака, единият ампутиран под коляното, а другият в средата на бедрото - И двата крака да са леко разтворени в характерна за пациент позиция, за да улесняват превързването. - Включени инструкции за употреба - Размери: 88 х 38 х 25 cm | 1 |
|  | Симулатор за разкритие | Симулатор за разкритие - Универсален модел за осигуряване на реалистична симулация при изпълнение на вагинални прегледи, оценяване на дилатация, палпация на фетална фонтанела и шевни линии, както и оценка на позицията на вертекса - Триизмерен модел с включена глава на плода, долен маточен сегмент и маточна шийка, направени от реалистични материали. - Моделът на плода да е обвит в трайна пластмасова кутия, която да позволява лесна визуализация на отделните елементи. - Главата на плода да може да се отделя, за да се практикува поставяне на фетален спирален електрод, при визуализиране на процедурата - Всички части да могат лесно да се отстраняват за миене. - Инструкция за употреба - Включен в комплекта калъф | 1 |

*Предлаганите медицински изделия:

- да съответствие с описаните в техническите спецификации параметри и изискванията.

- да притежава CE mark Директива 93/42/ЕЕС с нанесена маркировка върху медицинаското изделие в съотвествие с изискванията на чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ.

- да бъдат нови, да не са демонстрационни, да не бъдат рециклирани.

Приложение № 2

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„„Доставка на медицински изделия, специализирана апаратура и лабораторно оборудване за нуждите ЮЗУ „Неофит Рилски““,

Обособена позиция № 2. „Доставка на болнично оборудване“

| No | Вид | Описание / Параметри | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Болнично легло | Размери: минимални 2200/1000/500мм Максимално натоварвате: 180кг Описание: Да бъде четирисекционно със стоманена рамка и основи на отделните секции от стоманена перфорирана ламарина - прахово боядисване. ABS табли с по две дръжки - подвижни с възможност за поставяне на табелка. Повдигане на секциите посредством ръчни механизми – 2бр. Движение на секциите: - повдигане при гърба 0°- 80°, повдигане при подбедрица 0°-45°, повдигане на прасец. 4бр. колела въртящи се на 360° с крачни шумоизолирани спирачки. Алуминиеви странични прегради с механизъм за сваляне и вдигане. Регулируема/във височина/ стойка за инфузия от неръждаема стомана с възможност за поставяне от двете страни на леглото. | 4 |
| 2. | Матрак за болнично легло | Размери: минимални 2000х880х120мм, подходящ за изискваните болничини легла. Вътрешността да е антидекубитален дунапрен антидекубитален изрязан на кубчета с платнена калъфка. Да притежава двойно еластично полиуретаново покритие. Платът да отговаря на най-високите изисквания за оптимална тежест и съпротивление на най-малките частици, да е направен от водоустойчива и "дишаща" материя (паропропусклива), антибактериална, хипоалергична. Да издържа пране при температура от 95°C и обработка със съвременни дезинфектанти. Да е снабден с цип от двете страни, който позволява лесното му сваляне. Да бъде екологичен и пожароустойчив - CRIB 5. | 4 |
| 3. | Болнично легло специално пригодено за новородени | Леглото да притежава "С" – образна форма позволяваща лесно нагласяне на леглото над болнично легло. Основната му рамка да бъде от метална конструкция.четирите колела да имат спирачки. Коритото да е пластмасово. Матрак, подходящ за пластмасовото корито. | 2 |
| 4. | Болнично легло | Леглото да притежава минимални размери 860x460x930 мм., с минимален размер на вътрешната основа: 440/830мм. Да бъде с конструкция от неръждаема стомана, на колела със спирачки. Да има възможност за монтаж на стойка за инфузия и с тапицирана основа от еко кожа. Леглото да има 2бр. странични стойки/при главата и краката/. | 2 |
| 5. | Акушеро-гинекологичен стол | АГ столът да притежава максимални размери 700/1350/800мм. Описание: - Прахово боядисана метална конструкция - Тапицирана повърхност – еко кожа Да позволява механично движение на секция гръб, на секция подбедрица, механично задвижване на функция тренделенбург. Да притежава две стойки за крака – регулируеми, кош за отпадъци, стойка за инфузия и стъпало. | 2 |
| 6. | Болнично шкафче | Да е с максимални размери 510см/390см/770см. Двуцветно. Да е изработено от метал и ПДЧ, колела въртящи се с крачни спирачки при две от тях, горният плот да е изработен от ПДЧ да има чекмедже с метална дръжка, шкафче с метална вратичка и две отделения Да има подвижна масичка от ПДЧ с възможност за нагласяне на височина чрез метален механизъм и възможност за прибиране. | 4 |
| 7. | Манипулационна количка | Размерите да са минимум 770/430/890 мм. Да бъде с конструкция от неръждаема стомана, на колела със 2 бр. спирачки. Да има три плота с борд и дръжка за придвижване. | 3 |
| 8. | Манипулационна количка | Размерите да са минимум 650x450x800 мм. Да бъде с конструкция от неръждаема стомана, на колела със спирачки. Да е с два плота, допълнително чекмедже, подвижна стойка за легенче и подвижна стойка за кофа. Да има дръжки за придвижване. | 2 |

*Предлаганите медицински изделия:

- да съответствие с описаните в техническите спецификации параметри и изискванията.

- да притежава CE mark Директива 93/42/ЕЕС с нанесена маркировка върху медицинаското изделие в съотвествие с изискванията на чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ.

- да бъдат нови, да не са демонстрационни, да не бъдат рециклирани.

Приложение № 3

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„Доставка на медицински изделия, специализирана апаратура и лабораторно оборудване за нуждите ЮЗУ „Неофит Рилски““,

Обособена позиция № 3. „Доставка на специализирани апарати“

| No | Вид | Описание / Параметри | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (6) |
| 1. | Апарат за компресотерапия | 4-камерен апарат за компресотерапия Изключително надежден и лесен за употреба Съвременен, ергономичен и портативен дизайн Обхват на налягането в камерите: 80÷240 mmHg - плавно регулируемо Процедурен таймер до 30 минути 2 маншета за крак Маншет за ръка Маншет за кръста Маншет тип къси панталони | 1 |
| 2. | Апарат за вибромасаж | Подходящ за лечение на целулита и лимфодренаж, както и за общ мускулен тонус Подходящ за хотели, спа центрове, физиотерапии. Масажор с три различни колана Стъклена основа, потенциометър за регулиране на вибрациите в 4 степени Размери в сглобено състояние: 70 х 43 х 112 см. Тегло на уреда: 20 кг. (бруто) Максимално тегло на трениращия: 110 кг | 1 |
| 3. | Апарат за пълен и сегментен композитен анализ на тялото | Тетраполярен метод на измерване Честотен диапазон – 5,50 и 250 Khz Измервания на цяло тяло, както и на сегменти (крака, ръце, и таз) Стандартни измервания на следните параметри: Тегло, стандартно тегло, Тегло на тъканите, Тегло на мастни тъкани, Тегло на скелетно мускулна част, Тегло на меки тъкани, Тегло на протеини, Тегло на минерали, Оща маса на телесната вода, BMI, Процент на мазнини в тялото, Коефициент ECW/TBW (външноклетъчна вода към обща вода), Коефициент кръст/бедро, Ниво на вътрешните мазнини, Площ на вътрешните мазнини, Абдоминална обиколка Сегментен анализ на: Тегло на меки тъкани, Тегло на телесни мастни тъкани. Изчисление на оптимален енергиен дневен прием Сравнителен анализ с предишно измерване Въвеждане на пол, възраст и ръст на пациента за максимално точно измерване. Вграден 7 инчов тъч-скрийн цветен дисплей. Време на измерване – 1 минута Връзка с принтер или компютър чрез USB Наличие на програма за смарт телефон, която може да сканира и запазва данните от измерването чрез QR код | 1 |

*Предлаганите медицински изделия:

- да съответствие с описаните в техническите спецификации параметри и изискванията.

- да бъдат нови, да не са демонстрационни, да не бъдат рециклирани.

да притежава CE mark Директива 93/42/ЕЕС с нанесена маркировка върху медицинаското изделие в съотвествие с изискванията на чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ.

Приложение №4

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„Доставка на медицински изделия, специализирана апаратура и лабораторно оборудване за нуждите ЮЗУ „Неофит Рилски““,

Обособена позиция № 4.  „Доставка на спирометър“

| No | Вид | Описание / Параметри | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Спирометър | Характеристики: диаграма на скорост на потока, обем и време; запаметяване, изтриване, качване и преглед на данни; трендови дисплей; автоматична калибрация на скалата; информация подсказваща, когато обема или потока излизат извън границите; автоматично изключване на апарата, когато не се ползва повече от една минута; акумулаторна литиево-йонна батерия и зарядно устройство. Основни режими на работа: форсиран витален капацитет (FVC); форсиран обем за издишване в секунда (FEV1); съотношение на FEV1 и FVC (FEV1%); пиков експираторен поток (PEF); 25% поток на FVC (FEF25); 75% поток на FVC (FEF75), среден поток между 25% и 75% от FVC (FEF2575); анализ на съотношението между измерената и референтната стойност | 1 |

*Предлагания апарат:

- да съответствие с описаните в техническите спецификации параметри и изискванията.

- да притежава CE mark Директива 93/42/ЕЕС с нанесена маркировка върху медицинаското изделие в съотвествие с изискванията на чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ.

- да бъдат нови, да не са демонстрационни, да не бъдат рециклирани.

Приложение №5

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„Доставка на медицински изделия, специализирана апаратура и лабораторно оборудване за нуждите ЮЗУ „Неофит Рилски““,

Обособена позиция № 5.  „Доставка на лабораторно оборудване“

| No | Вид | Описание / Параметри | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Работен плот (Лабораторен остров) | - размери - 3000х1500х900+900 мм - работен плот – индустриална керамика, киселинноустойчив, топлоустойчив - корпус метал – химически устойчив - неподвижни шкафове под масите - енергийна колона с 24 бр. влагоустойчиви контакти 220V - локално осветление | 1 |
| 2. | Ламинарен бокс | Ламинарен бокс с вертикален поток клас II в съответствие с EN 12469:2000 , за защита на продукта, оператора и околната среда. Микропроцесорна система с цифров дисплей на следните параметри - ламинарен поток и скорост на потока - поток в предната част и изходящ поток - остатаъчно време на работа на Н14 HEPA/ULPA филтрите и UV лампата - показание на общото време на работа на уреда - показание на мощноста при работа на вентилатора Аларми в случай на : - скорост на потока извън границите - запушени H14 HEPA/ULPA филтри - изтощена UV лампа - сигнализация при други повреди - при отпадане на захранването - при неправилно работно положение на предното стъкло Шум < 53,5 dB(A) в съответстие с EN12469 Вграден НЕРА филтър Вградено осветление: > 800 lux Вътрешен контакт UV лампа Стойка от неръждаема стомана за поставяне на ламинарния бокс Външни размери: до 850х660х980 mm Захранване: 220-240V/50-60Hz | 1 |
| 3. | Локален екстрактор с подвижни връзки и аспирационно тяло | Възможност за ротация на 360˚; три подвижни рамена; предназначен за монтаж на таван. Аспирационно тяло за локален екстрактор. | 1 |

*Предлагания апарат:

- да съответствие с описаните в техническите спецификации параметри и изискванията.

- да бъдат нови, да не са демонстрационни, да не бъдат рециклирани.