Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„Доставка на специализирана апаратура и лабораторно оборудване за нуждите ЮЗУ „Неофит Рилски““

Обособена позиция № 1.  Специализирана измервателна апаратура, лабораторно оборудване, компютърно оборудване и софтуер за оборудване на лаборатория по мобилни комуникации

| No | Вид | Описание / Параметри | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| I. | Измервателна апаратура, детектори и генератори |  |  |
| 1 | Осцилоскоп | 2 канала; 100 MHz ширина на честотната лента; от 10 mV/div до 4 V/div входна чувствителност; от 0 Hz до 10 MHz спектрален анализатор; от 0 Hz до 1 MHz генератор. | 2 бр. |
| 2. | Измервателен кондензаторен микрофон – ненасочен | Фантомно захранване 15 – 48 V; Ненасочена характеристика; Честотен обхват 20 Hz – 20 KHz; Чувствителност – 60 dB; Импеданс - 600 ома; | 1 бр. |
| 3. | Генератор на поле | Честотен обхват 400MHz –6GHz Изходна мощност на разстояние 1 м., по-голяма 3V/m Динамичен диапазон > 63dB USB изход за компютър | 1 бр. |
| 4. | Детектор на електромагнитна мощност | 10MHz-26.5GHz; Входно/изходно съпротивление50Ω; Коаксиален вход/изход- SMA; Тангенциална чувствителност за сигнали – 52dBm | 1 бр. |
| 5. | RF сигнал генератор | Честотен обхват – до 150 MHz] Модулации – амплитудна, честотна; Изходен сигнал – от 0 до 300 mV rms – регулируем; Аудио изход – 1 KHz ± 20%, изкривявания < 3%, изх. амплитуда min 1.5Vrms; Захранващо напрежение 220 V | 1 бр. |
| 6. | ЕКГ симулатор | Преносим симулатор за симулиране на ЕКГ сигнали Да разполага с поне 12 канала ЕКГ, възможност за симулиране на 35 вид аритмия. Да притежава Bluetooth интерфейс за прехвърляне на данни. Да има възможност за генериране на сигнали с: синусоидални импулси с честота : 0.5Hz, 0.67HZ, 1Hz, 2 Hz, 5 Hz, 10HZ др Правоъгълни импулси с честота: 0.125 HZ, 0.2 HZ, 0.5 HZ, 1,2 HZ, 5 HZ, 10 HZ Триъгълни импулси с честота: 1 HZ, 2 HZ, 2.5 Hz, 5 HZ, 10 Hz, 20 Hz, 25 HZ Устройството да има възможност да симулира пулс със следните параметри: амплитуда - 1.0mv, дължина на импулса -100ms и 60 удара в минута; амплитуда - 3.0 mV, дължина на импулса - 100ms и 60 удара в минута. Еквивалент на PS420 ECG simulator | 1 бр. |
| II. | Микрокомпютри и микроконтролери |  |  |
| 2. | Платформа за разработване и програмиране на прототипи на електронни и комуникационни устройства и/или системи | Микроконтролер модел ATmega32u4; Цифрови I/O пинове – 20; Аналогови входове – 12; Флаш памет - 32KB (от които 4KB се използват за bootloader); SRAM памет - 2.5KB; Linux микропроцесор - Atheros AR9331 Ethernet модул - IEEE 802.3 10/100Mbit/s; WiFi модул - IEEE 802.11b/g/n; Съвместим с PoE 802.3af стандарта. | 1бр. |
| 3. | Платформа за разработване и програмиране на прототипи на електронни и комуникационни устройства и/или системи | Микроконтролер модел ATSAMD21G18, 48-пинов, LQFP; Цифрови I/O пинове – 14, включващи 12 PWM и UARТ; Аналогови входове – 6, 12-битови канали | 1бр. |
| 4. | Платформа за разработване и програмиране на прототипи на електронни и комуникационни устройства и/или системи | Микроконтролер модел ATmega328; Цифрови I/O пинове – 14, Аналогови входове – 6. | 1бр. |
| III. | Комуникационно оборудване |  |  |
| 1. | Модули за безжична комуникация XBee | USB към Serial интерфейс за серията модули за безжична комуникация Xbee; Управление чрез компютър с USB мини кабел. | 1 бр. |
| 2. | Модули за безжична комуникация XBee | Обхват 120m; Вградена антена; Възможност за жично или безжично конфигуриране | 2 бр. |
| 3. | Модули за безжична комуникация XBee | Управление от Arduino контролер на модул за безжична комуникация XBee | 1 бр. |
| 4. | Модули за безжична комуникация Wi-Fi и Bluetooth | Модули за безжична комуникация Wi-Fi и Bluetooth, както и захранване, регулатори на напрежение, интерфейс за кимуникация и програмиране от компютър, еквивалент на Arduino | 2 бр. (Wi-Fi) и 2 бр.(Bluetooth) |
| 5. | Модули за SDN | Wi-Fi точка за достъп за Самоорганизиращи се мрежи | 2 бр. |
| 6. | Автоматична телефонна централа | 3 външни и 8 вътрешни порта; Идентификация на повикването CLIP на външните линии; Насочване на входящите повиквания към свободен вътрешен пост (UCD); Резервиране на външна линия; Контрол на продължителността на повикванията; Ограничаване на повикванията; Автоматичен вход на външните линии | 1 бр. |
| IV. | Други |  |  |
| 1. | USB аудио интерфейс (Звукова карта външна) | Съвместимост с операционна система Windows 7, Windows 8.1, Windows 10; Честоти на дискретизация: 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz; Микрофонни входове: Честотна лента 20 – 20 000 Hz; Динамичен диапазон по добър от 100 dB (A-Weighted); THD+N - <0.002% Входно съпротивление 3 килоома. Входове линия: Честотна лента 20 – 20 000 Hz; Динамичен диапазон по добър от 100 dB (A-Weighted); Входно съпротивление 50 килоома. Изходи линия и монитор: Динамичен диапазон по добър от 100 dB (A-Weighted); THD+N - <0.002% Impedance (TRS Outputs) – не по-малък от 90 ома; Impedance (RCA Outputs) - не по-малък от 40 ома. Изход слушалки : Динамичен диапазон по добър от 100 dB (A-Weighted); THD+N - <0.002% Impedance – 10 ома | 1 бр. |
| 2. | Алуминиев триножник | Възможност за промяна на височината Висока стабилност Максимална височина 105 см. | 2 бр. |

Приложение № 2

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„Доставка на специализирана апаратура и лабораторно оборудване за нуждите ЮЗУ „Неофит Рилски““

Обособена позиция № 2. „Доставка и монтаж на лабораторна апаратура  - камина“

| No | Описание / Параметри | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Камина лабораторна Размери габаритни: 1200х680х2400 mm Размери на камерата: 1115х600х900 mm Корпус: метал с прахово покритие, химически устойчиво Плот: технически камък, киселиноустойчив, топлоустойчив Подвижна вертикално предна рамка Вградено осветление Захранване с електричество - 2 бр. контакти Вентилируем шкаф под работната повърхност Вентилатор химически устойчив ф200 | 1 |

Гаранционен срок – не по-малко от 2 (две) години.

Приложение № 3

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„Доставка на специализирана апаратура и лабораторно оборудване за нуждите ЮЗУ „Неофит Рилски““

Обособена позиция № 3. „Доставка и монтаж  на други материали за лабораторно оборудване по химия“

| No | Описание / Параметри | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Колона 5μm C18 300A, 250 x 4.6mm 1.00 БР. 1100.00 1100.00 | 1 |

Гаранционен срок – не по-малко от 1 (една) година.