Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„Доставка на специализирана апаратура и материали за оборудване на лаборатории и зали в ЮЗУ „Неофит Рилски““

Обособена позиция № 1.  Специализирана измервателна апаратура

| No | Вид | Описание / Параметри | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Осцилоскоп | 2 канала; 100 MHz ширина на честотната лента; от 10 mV/div до 4 V/div входна чувствителност; от 0 Hz до 10 MHz спектрален анализатор; от 0 Hz до 1 MHz генератор. | 2 бр. |
| 2. | Портативен осцилоскоп | тегло о 0.200 кг; -16 канала PC; -честота на дискретизация 10 М; -2 аналогови канала и 14 цифрови, които позволяват едновременно показване; - 8 Routes 3.3V PWM, 10kHz; - Computer connection: USB2.0; - входния сигнал: BNC свързан с универсална сонда за осцилоскоп; -напрежение: 5V USB портове за доставки - 320mA - честота - 10MHz | 1 бр. |
| 3. | Измервателен кондензаторен микрофон – ненасочен | Фантомно захранване 15 – 48 V; Ненасочена характеристика; Честотен обхват 20 Hz – 20 KHz; Чувствителност – 60 dB; Импеданс - 600 ома; | 1 бр. |
| 4. | Генератор на поле | Честотен обхват 400MHz –6GHz Изходна мощност на разстояние 1 м., по-голяма 3V/m Динамичен диапазон > 63dB USB изход за компютър | 1 бр. |
| 5. | Детектор на електромагнитна мощност | 10MHz-26.5GHz; Входно/изходно съпротивление50Ω; Коаксиален вход/изход- SMA; Тангенциална чувствителност за сигнали – 52dBm | 1 бр. |
| 6. | RF сигнал генератор | Честотен обхват – до 150 MHz] Модулации – амплитудна, честотна; Изходен сигнал – от 0 до 300 mV rms – регулируем; Аудио изход – 1 KHz ± 20%, изкривявания < 3%, изх. амплитуда min 1.5Vrms; Захранващо напрежение 220 V | 1 бр. |
| 7. | ЕКГ симулатор | Преносим симулатор за симулиране на ЕКГ сигнали Да разполага с поне 12 канала ЕКГ, възможност за симулиране на 35 вид аритмия. Да притежава Bluetooth интерфейс за прехвърляне на данни. Да има възможност за генериране на сигнали с: синусоидални импулси с честота : 0.5Hz, 0.67HZ, 1Hz, 2 Hz, 5 Hz, 10HZ др Правоъгълни импулси с честота: 0.125 HZ, 0.2 HZ, 0.5 HZ, 1,2 HZ, 5 HZ, 10 HZ Триъгълни импулси с честота: 1 HZ, 2 HZ, 2.5 Hz, 5 HZ, 10 Hz, 20 Hz, 25 HZ Устройството да има възможност да симулира пулс със следните параметри: амплитуда - 1.0mv, дължина на импулса -100ms и 60 удара в минута; амплитуда - 3.0 mV, дължина на импулса - 100ms и 60 удара в минута. Еквивалент на PS420 ECG simulator | 1 бр. |
| 8. | Монoкулярен микроскоп + MP дигитална USB камера | - 15x широкоъгълен окуляр; -три сменяеми ахроматични обектива (4х, 10х, 40х); - система на фокусиране с зъбна рейка и двойна корекция за микро и макро метрична настройка; - изкуствено осветление с контрол от просветлен кондензаторен обектив, с ирисова диафрагма и филтри за регулиране на входящата светлина; -допълнително увеличение до 400 пъти; - софтуер за заснемане на снимки и видео клипове на пробите; -специализираната 2MP дигитална камера за микроскоп. | 1 бр. |

Приложение № 2

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„Доставка на специализирана апаратура и материали за оборудване на лаборатории и зали в ЮЗУ „Неофит Рилски““

Обособена позиция № 2. „Микрокомпютри и микроконтролери“

| No | Вид | Описание / Параметри | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Платформа за разработване и програмиране на прототипи на електронни и комуникационни устройства и/или системи | Микроконтролер модел ATmega32u4; Цифрови I/O пинове – 20; Аналогови входове – 12; Флаш памет - 32KB (от които 4KB се използват за bootloader); SRAM памет - 2.5KB; Linux микропроцесор - Atheros AR9331 Ethernet модул - IEEE 802.3 10/100Mbit/s; WiFi модул - IEEE 802.11b/g/n; Съвместим с PoE 802.3af стандарта. | 1бр. |
| 2. | Платформа за разработване и програмиране на прототипи на електронни и комуникационни устройства и/или системи | Микроконтролер модел ATSAMD21G18, 48-пинов, LQFP; Цифрови I/O пинове – 14, включващи 12 PWM и UARТ; Аналогови входове – 6, 12-битови канали | 1бр. |
| 3. | Платформа за разработване и програмиране на прототипи на електронни и комуникационни устройства и/или системи | Микроконтролер модел ATmega328; Цифрови I/O пинове – 14, Аналогови входове – 6. | 1бр. |

Приложение № 3

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„Доставка на специализирана апаратура и материали за оборудване на лаборатории и зали в ЮЗУ „Неофит Рилски““

Обособена позиция № 3. „Комуникационно оборудване“

| No | Вид | Описание / Параметри | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Модули за безжична комуникация XBee | USB към Serial интерфейс за серията модули за безжична комуникация Xbee; Управление чрез компютър с USB мини кабел. | 1 бр. |
| 2. | Модули за безжична комуникация XBee | Обхват 120m; Вградена антена; Възможност за жично или безжично конфигуриране | 2 бр. |
| 3. | Модули за безжична комуникация XBee | Управление от Arduino контролер на модул за безжична комуникация XBee | 1 бр. |
| 4. | Модули за безжична комуникация Wi-Fi и Bluetooth | Модули за безжична комуникация Wi-Fi и Bluetooth, както и захранване, регулатори на напрежение, интерфейс за кимуникация и програмиране от компютър, еквивалент на Arduino | 2 бр. (Wi-Fi) и 2 бр.(Bluetooth) |
| 5. | Модули за SDN | Wi-Fi точка за достъп за Самоорганизиращи се мрежи | 2 бр. |
| 6. | Автоматична телефонна централа | 3 външни и 8 вътрешни порта; Идентификация на повикването CLIP на външните линии; Насочване на входящите повиквания към свободен вътрешен пост (UCD); Резервиране на външна линия; Контрол на продължителността на повикванията; Ограничаване на повикванията; Автоматичен вход на външните линии | 1 бр. |

Приложение № 4

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„Доставка на специализирана апаратура и материали за оборудване на лаборатории и зали в ЮЗУ „Неофит Рилски““

Обособена позиция № 4. „Други материали и оборудване“

| No | Вид | Описание / Параметри | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | USB аудио интерфейс (Звукова карта външна) | Съвместимост с операционна система Windows 7, Windows 8.1, Windows 10; Честоти на дискретизация: 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz; Микрофонни входове: Честотна лента 20 – 20 000 Hz; Динамичен диапазон по добър от 100 dB (A-Weighted); THD+N - <0.002% Входно съпротивление 3 килоома. Входове линия: Честотна лента 20 – 20 000 Hz; Динамичен диапазон по добър от 100 dB (A-Weighted); Входно съпротивление 50 килоома. Изходи линия и монитор: Динамичен диапазон по добър от 100 dB (A-Weighted); THD+N - <0.002% Impedance (TRS Outputs) – не по-малък от 90 ома; Impedance (RCA Outputs) - не по-малък от 40 ома. Изход слушалки : Динамичен диапазон по добър от 100 dB (A-Weighted); THD+N - <0.002% Impedance – 10 ома | 1 бр. |
| 2. | Алуминиев триножник | Възможност за промяна на височината Висока стабилност Максимална височина 105 см. | 2 бр. |
| 3. | Дигитална инфрачервена станция / топъл въздух / поялник | • Инфрачервен пистолет • Инфрачервен подгревател • Пистолет с горещ въздух • поялник. Характеристики: Общи: Захранване: 220V AC Консумация на енергия: 650W Мощност: 1200W Температурна амплитуда: 100°C - 480°C Инфрачервена пистолет: Нагревателни лампи IR Работна температура: 100-350°C Захранване: 12V AC Инфрачервена подгревател: Керамичният нагревателен елемент с температурен сензор Работна температура: 100-380° C Захранване: 220V AC Пистолет с горещ въздух: Нагревателят е нихром спирала на керамични база, с температурен сензор Работна температура: 100-450° C Захранващо напрежение: 100V AC Поялник: Керамичен нагревателен елемент с температурен сензор Работна температура: 200-450° C Захранване: 24V AC | 1 бр. |
| 4. | 3D Принтер и скенер 3-in-1 MR USB/ WiFi, опция за лазерно гравиране | Размери: Размер на продукта (WxHxD): 46.8 x 51 x 55.8 cm (18.4 x 20 x 22 inch) Размер на опаковката: 56 x 59 x 70 cm (22.1 x 23.3 x 27.6 inch) Бруто тегло: 27.5kg Печат Технология на печат: Fused Filament Fabrication (FFF) Размер на отпечатвания предмет (L x W x H): 200 x 200 x 190 mm Резолюция: Fine 0.1 mm (100 microns) Standard 0.2 mm (200 microns) Speed 0.3 mm (300 microns) Ultra Fast 0.4 mm (400 microns) Печатаща глава: една дюза Диаметър на дюзата: 0.4 mm Консуматив: ABS/PLA Дисплей: Размер на дисплея: 2.6 FSTN LCM Език: Многоезичен Свързване: USB 2.0 / WiFi Файлови формати: .stl , XYZ Format (.3w) Операционни системи: Win7 / Win8 / Mac OS X 10.8 and above Хардуерни изисквания: X86 32/64-bit compatible & i3 Intel CPU or above PCs with 4GB+ DRAM (for PC) 64-bit compatible Macs with 4GB+ DRAM (for Mac) Сканиране: Технология на сканиране: Slit Laser Triangulation Резолюция на сканиране: (Диаметър x H) 3 x 3 cm 15 x 15 cm/ 1.18 x 1.18- 5.9 x 5.9 Резолюция на сканиране: 2140 points/cm2 (13900 points/inch2) Максимално натоварване на стойката < =3 Kg/6.6lbs Точност на сканиране: 0.25mm | 1 бр. |
| 5. | Консуматив за 3D принтер | ABS refil Разфасовка: 600 gr Диаметър: 1.75 mm цвят: черен Температура на отпечатване: 220-260 градуса целзий Неразградим | 1 ролка |