ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Предмет на обществената поръчка.

Предмет на обществената поръчка е изпълнение на инженеринг, включващ проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на отоплителна газова инсталация за преминаване от течно гориво на газ на следните обекти:

- Обособена позиция № 1. Учебен корпус № 2, находящ се на ул. „Тодор Александров“ 56.

- Обособена позиция № 2. Учебен корпус № 4, находящ се на ул. „Полковник Димов“ № 4.

- Обособена позиция № 3.Учебен корпус № 8, находящ се на ул. „Иван Михайлов“ № 60.

- Обособена позиция № 4. Учебен корпус /бивш Медицински колеж/,, находящ се на ул. „Братя Миладинови“ № 21.

- Обособена позиция № 5. Учебен корпус № 7, находящ се на ул. „Иван Михайлов“ 53

Обем на дейностите по проектиране и изграждане.

- Изготвяне на проект за газификация на котелното помещение в съответствие с изискванията на техническия надзор и противопожарна безопасност.

- Необходимите дейности по изграждане, се установяват при извършване на оглед  и включват:

  - Изграждане на газопровод на сграда инсталация и доставка на тръби със съответната арматура-взривозащитно изпълнение.

  - Вътрешен газопровод от стоманена тръба, в комплект с газова арматура.

  - Доставка и монтаж на горелка за природен газ, комплект с газов тракт.

  - Преработка на връзките с отоплителната система и разширителния съд.

  - Преработка на димоходите.

  - Преградна пожароустойчива стена.

  - Доизграждане на отоплителна инсталация.

  - Изпитване на якост и плътност. Извършване на 72 часови проби.

  - Въвеждане в експлоатация.

  - Други дейности.

*Забележка: В техническото предложение участниците изписват примерно изброените видове дейности, като посочват и други и/или изключват някои от изброените в зависимост от необходимостта за всеки учебен корпус по обособена позиция, констатирана след извършения оглед.

- Изпълнителят се задължава да извърши всички необходими действия във връзка с изпълнението на пръчката до окончателното предаване на обекта, включително действията необходими за издаване на строителното разрешение от Общинската администрация -  гр. Благоевград, както и представянето на проектите пред доставчика на битов газ за отопление. Възложителят има сключен договор за присъединяване с доставчик на газ за района - „Аресгаз“ АД.

Строително-ремонтните дейности започва след получаване на строителното разрешение. Проектирането и изграждането се съгласуват с възложителя и строителния надзор.

Нормативни изисквания.

При проектирането да се спазват изискванията, регламентирани в Наредба № 6 от 2004 г. за техническите правила и норми за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съораженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ. ( ДВ бр. 107/2004 г.).

При изпитване и извършване на 72 часови проби да се спазва Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и газоразпределителните газопроводи и на съораженията, инсталациите и уредите за природен газ. (ДВ, бр. 67/2004 г.)

При извършване на дейностите по изграждане да се спазват приложимите нормативни актове, в това число Закона за устройство на територията, Закона за здравословните и безопасни условия на труда, Наредба № 2/2004 г. за минималните изисквания за задравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и всички други приложими подзаконови нормативни актове.

За неуредените въпроси между възложителя и изпълнителя се прилагат приложимите нормативните актове.