ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Обособена позиция № 1. Сърварно оборудване

| 1. Сървър |  |
| --- | --- |
| Сървърно шаси | Form Factor: 2U Rackmount, 13.68" x 13” Extended ATX Power Supply: мин 600W Hard Drive Support: 8x 3.5" Hot-swap SAS / SATA Drive Bays Fans: 3x 80mm 6300 RPM fans Expansion Slots: 7x Low-profile, Full-length I/O Expansion Slots Support for DVD Drive: Yes |
| Процесор | AMD Opteron™ 12 Cores Abu Dhabi 6344 2.60GHz или еквивалентно/и |
| Памет | 2 x 8GB Server 1833MHz DDR3 Reg. ECC |
| Твърд диск | 2 x 1TB, 7200 rpm, Buffer 128MB Interface SATA 3 |
| Дънна платка | IPMI: Integrated IPMI with KVM support Single AMD Opteron 6200 Series CPU (G34) 16 / 12/8/ 4 Cores или еквивалентно/и Form Factor: ATX Form Chipset: SR5650 + SP5100 Network Connectors: 2 RJ45 lGBs LAN ports |
| RAID Support | 6x SATA (RAID 0, 1, 10) Supported IPMI Module: IPMI 2.0 with Dedicated LAN support |
| VGA | Integrated |
| Expansion Slots | 1x PCI-E x8 in xl6 / lx PCI-E 2.0 x8 1x PCI-E 2.0 4 in x8 / 3x PCI USB: 8x USB 2.0 ports (2x Rear, 4x Header, 2x A-Type) |
| Гаранция | Не по-малко от 2 години |
| Количество | 1 брой |

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Обособена позиция № 2. Настолни компютри и монитори

| 1. Настолен компютър 1 |  |
| --- | --- |
| Дънна платка | Gigabyte B250M-D2V, 1151 или еквивалентно/и |
| Процесор | Intel Core i3-6100 3.7 GHz, 3MB, 1151, BOX или еквивалентно/и |
| RAM памет | 2х4GB 2400 MHz DDR4 |
| Твърд диск | Min. 1ТB Serial ATA III 7.200 rpm / 64МБ |
| Видео контролер | Интегриран min. Intel HD Graphics 530 или еквивалентно/и |
| Оптично устройство | DVD+/-RW |
| Мрежова свързаност | 10/100/1000 Mbps |
| Кутия | Delux DLC – DC610 или еквивалентно/и |
| Захранване | 350W Fortron SP400-A или еквивалентно/и |
| Слотове | Min. 2x PCI Express x1, 1x PCI Express x4 and 1x PCI Express x16 |
| Захранване | Захранващ блок с мощност минимум 280W, с минимум 90% ефективност |
| Интерфейси | Мин. 4x USB 2.0, Мин. 4х USB 3.0 (поне 4 oт тях да са изведени на предния панел), VGA, DVI-D, RJ45, 2х PS2/2, аудио вход/изход, сериен порт |
| Сертификати | IT ECO, ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Клавиатура | USB, надписана по БДС |
| Mишка | USB, оптична с 2 бутона и скрол |
| Операционна система | Съвместима с MS Windows, позволяваща използването на абонаментен лиценз за надграждане предоставен от МОН и в съответствие с правилата на производителя за Upgrade лицензи за академични институции |
| Гаранция | Не по-малко от 2 години |
| Количество | 1 брой |
| 2. Настолен компютър 2 |  |
| Дънна платка | Gigabyte B250M-D2V, 1151 или еквивалентно/и |
| Процесор | Intel Core i3-6100 3.7 GHz, 3MB, 1151, BOX или еквивалентно/и |
| RAM памет | 2х4GB 2400 MHz DDR4 |
| Твърд диск | Min. 1ТB Serial ATA III 7.200 rpm / 64МБ |
| Видео контролер | Интегриран min. Intel HD Graphics или еквивалентно/и |
| Оптично устройство | DVD+/-RW |
| Мрежова свързаност | 10/100/1000 Mbps |
| Кутия | Delux DLC – DC610 или еквивалентно/и |
| Захранване | 350W Fortron SP400-A или еквивалентно/и |
| Слотове | Min. 2x PCI Express x1, 1x PCI Express x4 and 1x PCI Express x16 |
| Захранване | Захранващ блок с мощност минимум 280W, с минимум 90% ефективност |
| Интерфейси | Мин. 4x USB 2.0, Мин. 4х USB 3.0 (поне 4 oт тях да са изведени на предния панел), VGA, DVI-D, RJ45, 2х PS2/2, аудио вход/изход, сериен порт |
| Сертификати | IT ECO, ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Клавиатура | USB, надписана по БДС |
| Mишка | USB, оптична с 2 бутона и скрол |
| Операционна система | Съвместима с MS Windows, позволяваща използването на абонаментен лиценз за надграждане предоставен от МОН и в съответствие с правилата на производителя за Upgrade лицензи за академични институции |
| Гаранция | Не по-малко от 2 години |
| Количество | 1 брой |
| 3. Монитор 1 |  |
| Размер на екрана | 21.5“ (54.61см) |
| Резолюция | 1920х1080 |
| Технология | LED |
| Яркост | 250 cd/m² |
| Време за реакция | max. 5ms |
| Портове | HDMI/ VGA |
| Статичен контраст | 1000:1 |
| Динамичен контраст | 50000000:1 |
| Гаранция | Не по-малко от 3 години |
| Количество | 1 брой |
| 4. Монитор 2 |  |
| Размер на екрана | 23 инча / 58.42 см, IPS,LED,Матов |
| Резолюция | 1920х1080 |
| Технология | LED |
| Яркост | 250 cd/m² |
| Време за реакция | max. 7ms |
| Портове | 1x Display Port, 1x Display port, 1x HDMI, 1x VGA |
| Статичен контраст | 1000:1 |
| Динамичен контраст | 5000 000:1 |
| Гаранция | Не по-малко от 3 години |
| Количество | 1 брой |

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Обособена позиция № 3. Преносими компютри

| 1. Нетбук |  |
| --- | --- |
| Процесор | Архитектура х64; мин. 4 физ.ядра; ≥ 1,60 – 2,56 GHz / 2MB cache |
| Оперативна памет | 4GB (1x 4096MB) - DDR3, 1600Mhz |
| Твърд диск | 128 GB SSD |
| Дисплей | 11.6“ (29.46см) 1366х768 LED |
| Интерфейси | HDMI; RJ45; min 1xUSB 3.0 и min 1xUSB 2.0; Audio out, mic in; SD Card Reader |
| Видео контролер | HD Graphics (споделена памет) |
| Камера/звук | вградена камера, вградени колонки и микрофон |
| Мрежа/свързаност | LAN 10/100/1000 Мбит/сек, Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0 |
| Батерия | Мин. 4 клетъчна |
| ОС | Съвместима с MS Windows, позволяваща използването на абонаментен лиценз за надграждане предоставен от МОН и в съответствие с правилата на производителя за Upgrade лицензи за академични институции |
| Тегло | Max. 1.4 кг |
| Гаранция | Не по-малко от 2 години |
| Чанта за модела | ДА |
| Количество | 1 брой |

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ                                                                            Обособена позиция № 4. Периферни устройства

| 1. Лазерно многофункционално устройство 1 |  |
| --- | --- |
| Достъпни функции | Print, Copy, Scan, Fax |
| Принтер резолюция | 600 x 600 dpi (up to 4800 x 600 enhanced image quality) |
| Принтер скорост черно, стр./мин | Up to 26 ppm (A4); FPOT: As fast as 8.5 seconds |
| Копир резолюция | Up to 600 x 600 dpi (up to 1200 x 1200 dpi enhanced image quality) |
| Копир скорост черно, копия/мин | 26 cpm (А4); FCOT: As fast as 10 seconds |
| Скенер, тип | Platen/ADF scanner |
| Скенер резолюция | Up to 600 x 600 dpi resolution (Up to 1200 x 1200 enhanced) |
| Методи на сканиране и функции за подобрение | Scan via TWAIN/WIA, Scan to PC, Scan to WSD, Scan to Email; Scan file formats: PDF/JPEG/TIFF |
| Мащабиране | Scaling, Reduce/Enlarge, Fit to Page |
| Факс, тип | MH/MR/MMR/JBIG/JPEG Compression |
| Факс резолюция | 300 x 300 dpi |
| Капацитет ADF | 40 sheets |
| Безжична мрежа | Wi-Fi b/g/n; Mobile Printing: |
| Интерфейс | High-Speed USB 2.0 |
| Други | Security: IPsec, WPA2 Personal, IPv4 and IPv6 Filtering, MAC Address Filtering, SNMPv3, USB Port Disablement |
| Гаранция | Не по-малко от 1 година |
| Количество | 1 брой |
| 2. Лазерно многофункционално устройство 2 |  |
| Достъпни функции | Print, Copy, Scan |
| Принтер резолюция | 600 x 600 dpi (up to 2400 x 600 enhanced image quality) |
| Принтер скорост черно, стр./мин | Up to 18 ppm (A4); |
| Принтер скорост цветно, стр./мин | Up to 4 ppm (A4); |
| Копир резолюция | Up to 600 x 600 |
| Копир скорост черно, копия/мин | 18 cpm (А4); |
| Копир скорост цветно, стр./мин | 4 ppm (A4); |
| Скенер, тип | Color CIS |
| Скенер резолюция | Up to 600 x 600 dpi resolution (Up to 4800 x 4800 enhanced) |
| Методи на сканиране и функции за подобрение | Scan to PC, USB, Application |
| Мащабиране | 25 – 400% (Platen) |
| Мрежа | 10/100 Base Tx |
| Безжична мрежа | Wi-Fi b/g/n; |
| Интерфейс | High-Speed USB 2.0 |
| Гаранция | Не по-малко от 1 година |
| Количество | 1 брой |